ООО «DEMFA» Нижегородская обл. г. Арзамас ул. Льва Толстого 48 Ж

8-831-476-03-27     8-831-476-03-21   WWW. Dverimdf.ru   Email: dverisk@dverimdf.ru

Рекомендации по монтажу коробки, дверного полотна, доборного элемента, наличников (Рис. 1-12)

Подготовка дверного проема (Таб.1, Таб.2, Рис.1).

I. Этапы установки коробки.

1. Подготовка коробочного бруса.

Согласно таблице 1 отпиливаем  верхний брус и порог(в случае установки двери с порогом) в размер В1. Запиливаем при помощи ножовки в стусле либо при помощи заусовочной пилы оба конца бруса под углом 450. Места запилов предварительно заклеиваем малярным скотчем, что бы избежать сколов краски.

Согласно таблице 2 отпиливаем стоевой брус в размер Н1(при установке без порога) или в размер Н3(при установке с порогом), учитывая напольное покрытие. Запиливаем при помощи ножовки в стусле либо при помощи заусовочной пилы оба конца бруса под углом 450(при установке с порогом) или одну сторону бруса прилегающего к верху коробки под углом 450. Места запилов предварительно заклеиваем малярным скотчем, что бы избежать сколов краски.

Таблица 1							     Таблица2

| Ширина дверного полотна, мм | Ширина дверного блока, мм | Рекомендуемый размер проема в стене, мм | Световой проход, мм |  | Высота дверного полотна, мм | Высота дверного блока, мм | Рекомендуемый размер проема в стене, мм | Высота дверного блока с порогом, мм | Рекомендуемый размер проема в стене с порогом, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | В1 | В2 | В3 |  | Н | Н1* | Н2* | Н3 | Н4 |
| 600 | 650 | 670-700 | 580 |  | 2000 | 2037* | 2055-2080* | 2050 | 2070-2080 |
| 700 | 750 | 770-800 | 680 |  | 2100 | 2137* | 2155-2180* | 2150 | 2170-2180 |
| 800 | 850 | 870-900 | 780 |  | 2200 | 2237* | 2255-2280* | 2250 | 2270-2280 |
| 900 | 950 | 970-1000 | 880 |  | 2300 | 2337* | 2355-2380* | 2350 | 2370-2380 |
| 600+600,400+800 | 1260 | 1270-1300 | 1180 |  | * - при рекомендованном зазоре между нижней поверхностью полотна и полом 10-12мм. |

- Сборка коробки.

Разложите детали коробки на ровной чистой поверхности. Соедините концы стоевых брусков с концами верхнего бруска коробки и порога(при установке с порогом). Стяните углы при помощи саморезов. Коробка готова к последующему монтажу. увеличиться в объеме, учтите это при монтаже.

II. Установка дверной коробки (Рис. 2-5).

Поместите дверную коробку в подготовленный для установки проем (см. пункт „подготовка дверного проема”). При помощи клиньев зафиксируйте верхнюю часть коробки (Рис.3). Если дверь устанавливается без порога, вложите нижнюю распорку (под торцы распорок подложите картонные прокладки во избежание повреждения поверхности дверной коробки) и зафиксируйте дверную коробку клиньями внизу (Рис.4). Выровняйте вертикальные и горизонтальные бруски коробки в 2-х плоскостях при помощи строительного уровня. Установите и зафиксируйте клиньями распорный брусок в районе замка (Рис.5). Проверьте размер в нескольких точках между вертикальными брусками коробки в районе притвора дверного полотна. Он должен составлять - ширина полотна + рекомендуемый зазор 3мм.

III. Установка дверного полотна (Рис.5-6)

Навесьте полотно. Проверьте равномерность зазоров между дверным полотном и коробкой. Проверьте, ровно ли закрывается дверь. В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться(Рис.5). При необходимости произведите дополнительные регулировки. Равномерно запеньте зазоры между стеной и дверной коробкой(Рис.6). После полного высыхания пены (см. рекомендацию производителя монтажной пены) аккуратно вытащите или обрежьте клинья, снимите распорки, аккуратно срежьте ножом выступающую пену.

IV. Установка доборного элемента (при необходимости) (Рис 7).

Замерьте расстояние от края коробки до края стены; при необходимости отпилите доборную планку ножовкой или электролобзиком до нужного размера с учетом паза под установку наличника или доборного элемента. Места запилов предварительно заклеиваем малярным скотчем, что бы избежать сколов краски. Вставьте доборный элемент в паз коробки и запеньте в нескольких точках. Дождитесь полного высыхания пены.

V. Установка наличников (Рис.8).

Определите необходимую длину наличника. Запилите наличник при помощи ножовки в стусле либо при помощи заусовочной пилы, под углом 45°. Места запилов предварительно заклеиваем малярным скотчем, что бы избежать сколов краски. Крепится наличник на жидкие или финишные гвозди.

VI. Установка капители.

В комплект поставки входят (Рис.10):

1)Фриз (поз.1) = 1шт. 2) карниз (поз.2) -1шт. 3) Обналичка капители №1(поз.3) = 2шт.  4) Кубики капители(поз.4) = 2шт

5) Столбики капители(поз.5) = 2шт..

Этапы установки (Рис.10-12):

- Отмерить на фризе (поз.1) 40мм по не обкатанной стороне – это линия нахождения нижней грани карниза. Соединить фриз и карниз изнутри с помощью жидких или финишных гвоздей.

- Закрепить фриз на стене засверлив фриз и стену (под дюбель) как на Рис.11.

- Отмерить длину обналички капители №1 от фриза до пола. Обрезать обналички капители №1 по размеру.

- Установить обналичку капители №1 закрепив ее жидкими или финишными гвоздями к брусу. При желании можно закрепить шурупами как показано на рис.12.

- Установить верхние кубики и нижние столбики капители, закрепив жидкими или финишными гвоздями к обналичке капители №1.

Рис.2             					                 Рис.3                                                        Рис.4

Рис.1

Рис. 5 									 Рис.6

Рис.7					     Рис.8					Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12

ООО «DEMFA»

Россия, 607220, Нижегородская обл., Арзамас, Льва Толстого 48ж

Телефон:   8-831-476-03-27 (ф)        8-831-476-03-21

WWW.Dverimdf.ru   Email: dverisk@dverimdf.ru